Охранная сигнализация с искусственным интеллектом и сканером отпечатка пальцев

Инструкция устройства и схема подключения

Luoyang Tian Wei Electronics Co., Ltd.

Технические параметры

| Рабочее напряжение главного модуля | 36V 〜72V/80V 〜100V |
| --- | --- |
| Ток покоя основного модуля | <10mA |
| Частота приёма сигнала | 433.92MHz/315MHz |
| Объём хранения отпечатков пальцев | 100 стандартных установок |
| Тип считывания отпечатка пальцев | Емкостный сенсорный датчик |
| Рабочее напряжение / ток датчика отпечатка пальцев | 3.3V/40mA |
| Уровень звукового сигнала тревоги | <100dB |
| Диапазон рабочего уровня звука | 55dB 〜62dB |

Схема подключения

Гарантийный талон

Номер транспортного средства_______________________________________________

Номер охранной сигнализации_______________________________________________

Дата выпуска______________________________________________________________

Дата продажи_____________________________________________________________

Примечания__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гарантийные условия

- Гарантийный срок устройства один год с даты установки.

- Ущерб, вызванный неотразимыми факторами, такими как человеческий фактор или стихийные бедствия в течение гарантийного периода, не покрывается гарантией.

- Сбои, вызванные несанкционированным удалением / модернизацией, не покрываются гарантией.

- Для продуктов, не соответствующих условиям гарантии, наша компания взимает определенную стоимость материалов и расходы на техническое обслуживание..

- Инструкциия и подтверждение покупки необходимы для гарантийных условий.

Комплектация

| Название | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Главный модуль охранной сигнализации | набор | 1 |
| Контроллер с дистанционным управлением | шт | 1 |
| Сенсор отпечатка пальцев | набор | 1 |
| Проводка | шт | 1 |
| Инструкция | лист | 1 |

Инструкция по эксплуатации

Описание функций кнопок дистанционного управления

| Название кнопки | Символ кнопки | Функция |
| --- | --- | --- |
| Кнопка установки |  | Противоугонный режим, одно нажатие Звук «Вкл./выкл. питания», нажатие и удержание на 4 сек. Ввод отпечатка пальцев, удержание на 4 сек. |
| Кнопка разблокировки |  | Снятие с охраны, одно нажатие Звук превышения скорости вкл/выкл, удержание на 4 сек Стирание отпечатка пальцев, удержание на 4 сек |
| Кнопка закрывания двери |  | Дистанционное включение, двойное нажатие Открытие замка сидения, нажатие и удержание на 4 сек |
| Кнопка поиска транспортного средства |  | Поиск транспортного средства, одно нажатие |

Инструкция по эксплуатации для функции контроля отпечатка пальцев

1. Ввод отпечатка пальцев:

- Управление / Ввод отпечатка пальца противоугонной системы: в состоянии запуска нажмите и удерживайте кнопку с изображением закрытого замка  в течение 4 секунд, чтобы отправить команду “Start fingerprint input” («Начать ввод отпечатка пальца»), а затем войдите в режим ввода отпечатка пальца “Please put your finger correctly” («Пожалуйста, правильно положите палец») (приложите палец к модулю обнаружения отпечатков пальцев). После успешного считывания отпечатка пальца передается сообщение “Please put your finger again” «Пожалуйста, снова положите палец» (снова поместите палец на модуль обнаружения отпечатка пальца). После успешного сбора отпечатка пальца ещё раз передается сообщение “Please put your finger again” («Пожалуйста, положите палец снова») (снова поместите палец на модуль обнаружения отпечатков пальцев). После успешной записи отпечатка пальца передается “Recording success” «Успешно записано» и начинается ввод отпечатка пальца для управления блокировкой сиденья.

- Ввод отпечатка пальца для блокировки подушки сиденья (применяется только к модели с блокировкой сиденья): После успешного выполнения операции / ввода отпечатков пальцев противоугонной системы транслируется «Ввод отпечатка пальца блокировки сиденья», и вы переходите в режим ввода отпечатка пальца блокировки сиденья. Передается «Пожалуйста, положите другой палец» (замените палец и поместите его в модуль обнаружения отпечатков пальцев). После успешного сбора отпечатка пальца ещё раз передается сообщение «Пожалуйста, поместите палец снова» (снова поместите палец в модуль обнаружения отпечатков пальцев). После успешного сбора отпечатка пальца передается сообщение «Пожалуйста, поместите палец снова» (снова поместите палец в модуль обнаружения отпечатка пальца). После того, как отпечаток пальца успешно записан, передается сообщение «Input Successful» («Введено успешно»).

Примечание. Если при выполнении выше описанной операции, появляется “Failed to input” («Ошибка ввода»), это означает, что ввод не выполнен успешно. Пожалуйста, скорректируйте положение пальца на модуле считывания. Повторите операцию ввода отпечатка пальца (каждый режим ввода включает сбор одного пальца три раза).

2.	Удаление отпечатка пальца: в состоянии запуска нажмите кнопку с изображением открытого замка и удерживайте ее в течение 4 секунд, чтобы удалить отпечаток пальца, затем появляется сообщение “Fingerprint deletion successfully” («Удаление отпечатка пальца успешно»).

3.	Эксплуатация. В отключенном состоянии, или противоугонном режиме, или состоянии тревоги, положите палец на модуль отпечатка пальца, подтвердите идентификацию, а затем передайте «Включение питания», автомобиль включит питание и разблокирует устройство защиты от кражи. кража / состояние тревоги.

4.	Выключение: В состоянии запуска положите палец на модуль отпечатка пальца, подтвердив идентификацию, убедитесь, что появилось  сообщение “Power is turned off” («Питание выключено»).

5.	Установки:

A. 	Через 10 секунд после отключения по отпечатку пальца, автоматически запускается противоугонная защита.

B. 	После включения питания, если колесо не двигается в течение 3 минут, питание автоматически отключается, и через 10 секунд запускается противоугонная защита.

C. 	Открытие замка сиденья: приложите палец (отпечаток которого был сохранён ранее) на модуль отпечатков пальцев, пройдите идентификацию, после чего замок сиденья автоматически разблокируется, и появится сообщение: “Seat cushion is opened” («Замок сиденья открыт»).

Функции и инструкция по эксплуатации дистанционного управления

1. 	Установки противоугонного режима:

A. 	Нажмите кнопку с изображением закрытого замка , после чего появится сообщение “Vehicle has been armed” («Транспортное средство поставлено на охрану»), и через 3 секунды включается противоугонная защита или противоугонная защита автоматически включается через 10 секунд после отключения по отпечатку пальца.

B. 	После включения питания, если колесо не двигается в течение 3 минут, питание автоматически отключается, и через 10 секунд включается противоугонная защита.

2. 	Воздействие вибрации: После включения противоугонной защиты, транспортное средство просигналит три раза, независимо от того, каково воздействие вибрации. Если его начать трясти в течение 5 секунд, сигнализация начнёт звучать в течение 15 секунд. В этом состоянии, если транспортное средство будут толкать, двигатель заблокируется и не сможет запустится заново.

3. 	Выключение противоугонной защиты: При включённом состоянии противоугонной защиты, нажмите кнопку с изображением открытого замка  один раз, чтобы появилось сообщение “unlocked” («разблокировано»), и противоугонная защита будет выключена.

4. 	Поиск транспортного средства: в выключенном состоянии или в режиме противоугонной защиты, нажмите кнопку с изображением колокольчика , чтобы получить отклик и определить местоположение транспортного средства.

5. 	Дистанционный запуск: В состоянии отключенного питания или при включённом режиме противоугонной защиты, когда дверь заблокирована, дважды нажмите кнопку с изображением молнии  (в течение 2 секунд), чтобы появилось сообщение “Turn on the power” («включите питание») и транспортное средство запустится.

6. 	Дистанционное отключение: во время эксплуатации транспортного средства, нажмите кнопку с изображением открытого замка , чтобы немедленно выключить питание и двигатель.

7. 	Защита от ограбления и ограбления во время вождения: во время вождения, если грабители ограбят ваше транспортное средство, нажмите кнопку с изображением закрытого замка , и тогда ваше транспортное средство автоматически выключится и заработает звуковой сигнал. Вместе с этим, транспортное средство становится заблокированным и не сможет быть перезапущено, в результате чего грабители покидают транспортное средство и убегают.

8. 	Включение / выключение ускоренного тембра: В выключенном состоянии или при включённом режиме противоугонной защиты, нажмите кнопку с изображением открытого замка  и удерживайте ее в течение 4 секунд, чтобы появилось сообщение “Speeding Voice on/Speeding Voice off” («Включение ускоренного тембра / выключение ускоренного тембра»), и операция будет выполнена.

9.   «Power On / Off» (“Питание включено / Питание выклюлчено”) Включение / Выключение звука: В выключенном состоянии или при включённом режиме противоугонной защиты, нажмите кнопку с изображением закрытого замка  в течение 4 секунд, чтобы появилось сообщение «Voice On / Voice Off» (“Звук включён / Звук выключен”), и операция будет выполнена.

10. 	Открытие замка сиденья: нажмите кнопку с изображением молнии  в течение 4 секунд, чтобы открыть замок сиденья (только для модели с замком сиденья).

11. 	Для ввода / удаления данных отпечатка пальца, пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации управления датчиком отпечатка пальцев.

Предупреждение

Автоматическая постановка на охрану произойдет через 1 час после активации велогибрида путем двойного нажатия на клавишу  при условии, что велогибридом так и не воспользовались.

Также важно знать, что если Вы снимите с охраны велогибрид и не активируете его, самостоятельно на охрану техника не встанет.

Пожалуйста, внимательно прочитайте схему электрических соединений и инструкции по эксплуатации перед установкой.

Противоугонное устройство должно быть установлено во влагозащищённом и  пыленепроницаемом  месте, чтобы вода и пыль не влияли на срок службы изделия.

Остерегайтесь повреждить изделие, когда положительные или отрицательные клеммы кабеля питания подключены или замкнуты во время установки.

При установке, сохраняйте прямую форму антенны и избегайте металлического контакта с антенной, во избежании затухания сигнала, делая его чувствительным и работающим дальше.

Считыватель отпечатков пальцев должен быть водонепроницаемым, пыленепроницаемым, защищенным от столкновений и высоких температур, чтобы эффективно распознавать отпечатки пальцев.

Пульт дистанционного управления не должен падать, быть пропитан чем-либо или подвержен высокой температуре, чтобы предотвратить естественную потерю мощности.

Когда индикатор пульта дистанционного управления тускнеет или расстояние работы пульта дистанционного управления сокращается, замените батарею внутри пульта дистанционного управления.

Пожалуйста, строго следуйте инструкциям по напряжению, указанным на крышке основного блока.

Устройство изготовлено в тестовом режиме, то есть определённый отпечаток пальца не введён и управлять можно любым отпечатком пальца. После ввода и сохранения определённого отпечатка пальца начнётся режим управления введённым отпечатком пальца.